| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |
| --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku |
|  | Název: | Park Tool Company PPL-1 / PPL-2 PolyLube 1000 Lubricant |
|  | Identifikační číslo: | nemá směs |
|  | Registrační číslo: | nemá směs |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |
|  | Určená použití: | mazivo |
|  | Nedoporučená použití: | informace není k dispozici |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |
|  | Dodavatel: | PEDALSPORT s.r.o. |
|  | Místo podnikání nebo sídlo: | Beranových 130, 199 05 Praha 9 |
|  | Telefon: | 724 554 211 |
|  | Email: | info@pedalsport.cz |
|  | Odborně způsobilá osoba: | ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: 606638325, email: info@envigroup.cz |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |
| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi: | Směs je klasifikována jako nebezpečná |
|  | Nebezpečné účinky na zdraví: Klasifikace dle 1272/2008/WE: | Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti | Kódy standardních vět o nebezpečnosti |
|  |  | Skin Sens. 1 | H317 |
|  | Nebezpečné účinky na zdraví: | Může vyvolat alergickou kožní reakci |
|  | Nebezpečné účinky na životní prostředí: | Nejsou klasifikovány. |
|  | Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: | Nejsou klasifikovány. |
| 2.2 | Prvky označení |
|  | Obsahuje | N-1-naphthylaniline |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |
|  | Signální slovo | Varování |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti: | H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení: | P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501: Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| 2.3 | Další nebezpečnost: |
|  | Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |
| 3.2 | Směsi |
|  | Identifikátor látky: | Název | Destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické |
|  |  | Identifikační číslo | Indexové číslo | CAS číslo | EC číslo |
|  |  |  | 649-474-00-6 | 64742-65-0 | 265-169-7 |
|  |  | Registrační číslo | není k dispozici |
|  |  | Obsah % hm | 15-40 |
|  |  | Klasifikace dle (ES) 1272/2008: | Carc. 1B, H350 – poznámka ke klasifikaci: L |
|  | Identifikátor látky: | Název | N-1-naphthylaniline |
|  |  | Identifikační číslo | Indexové číslo | CAS číslo | EC číslo |
|  |  |  | - | 90-30-2 | 201-983-0 |
|  |  | Registrační číslo | není k dispozici |
|  |  | Obsah % hm | 0,1-1 |
|  |  | Klasifikace dle (ES) 1272/2008: | Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti | Kódy standardních vět o nebezpečnosti |
|  |  |  | Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 STOT RE 2 Aquatic Chronic 1 | H302 H317 H373 H410 |
| Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16. |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |
| 4.1 | Popis první pomoci |
|  | Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. |
|  | Při nadýchání: | Vyvést postiženého na čerstvý vzduch a udržovat jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |
|  | Při styku s kůží: | Odstranit kontaminovaný oděv, omýt potřísněnou kůži vodou. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Přetrvávající problémy konzultujte s lékařem. |
|  | Při zasažení očí: | Otevřené oči okamžitě vyplachovat vlažnou vodou zhruba 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte pomoc odborného lékaře. |
|  | Při požití: | Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékaře.PoslechFonetický přepis Slovník - Zobrazit podrobný slovník |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Podráždění očí, kůže |
| 4.3 | Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická. |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |
| 5.1 | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva: | CO2, hasící prášek, hasící pěna odolná alkoholu, vodní mlha |
|  | Nevhodná hasiva: | Plný proud vody |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče |
|  | Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu nevypouštět do kanalizace nebo vodních toků. |
| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | 6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Používat osobní ochranné prostředky. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. 6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze: Odstranění havárie a jejích důsledků může provádět pouze vyškolený personál. Používejte osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8.2). Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Shromážděte a uložte do uzavřené nádoby. Zamezte vzniku prachu. Nechte zlikvidovat specializopvanou firmou v souladu se zákonem o odpadech. |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Viz oddíl 8 a 13. |
| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Zajistit dobré větrání. Zamezit styku s očima a kůží. Během používání produktu nepijte, nejezte a nekuřte. Po použití si umyjte ruce. Nemíchejte s ostatními chemikáliemi. Nevdechujte prach/páry. Používejte osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8.2). |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách v chladných a dobře větraných prostorách. Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Kontejnery, které byly otevřeny, musí být pečlivě uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. |
| 7.3 | Specifické konečné/specificá konečná použití |
|  | Viz určená použití |
| ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky |
| 8.1 | Kontrolní parametry |
|  | Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: data nejsou k dispozici Název látky (složky): CAS PEL mg/m3 NPK-P mg/m3 Poznámka |
| 8.2 | Omezování expozice |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |
|  | Omezování expozice pracovníků |
|  | Ochrana dýchacích cest: | Zajistit dostatečné větrání. Při nedostatečném větrání použijte vhodný respirátor |
|  | Ochrana očí: | Při riziku zasažení očí použijte uzavřené ochranné brýle |
|  | Ochrana rukou: | Používejte chemicky odolné ochranné rukavice |
|  | Ochrana kůže: | Běžný pracovní oděv |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). |
| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
|  | Skupenství: | Pevné (tuk) |
|  | Barva: | Zelená (tmavá) |
|  | Zápach: | Mírný, po ropném oleji |
|  | Prahová hodnota zápachu: | Informace není k dispozici |
|  | pH (20°C) | Informace není k dispozici |
|  | Bod tání / bod tuhnutí (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Bod vzplanutí (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Rychlost odpařování | Informace není k dispozici |
|  | Hořlavost: | Hořlavý v následujících podmínkách: otevřený plamen, jiskry, statická elektřina |
|  | Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): | Informace není k dispozici |
|  | dolní mez (% obj.): | Informace není k dispozici |
|  | Tlak páry | Informace není k dispozici |
|  | Hustota páry | Informace není k dispozici |
|  | Hustota | 0,9 g/cm3 |
|  | Rozpustnost ve vodě | Nerozpustný v horké a studené vodě |
|  | Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: | Informace není k dispozici |
|  | Teplota samovznícení: | Informace není k dispozici |
|  | Teplota rozkladu: | Informace není k dispozici |
|  | Kynematická viskozita: | > 0.205 cm2/s (40°C) |
|  | Výbušné vlastnosti: | Informace není k dispozici |
|  | Oxidační vlastnosti: | Informace není k dispozici |
| 9.2 | Další informace |
|  | Informace není k dispozici |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Při správném používání a skladování produkt nevykazuje nebezpečné chemické reakce. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakci |
|  | Při doporučených podmínkách skladování nedochází k nebezpečným reakcím. |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Informace není k dispozici |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Oxidační činidla |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Informace není k dispozici. |
| ODDÍL 11: Toxikologické informace |
| 11.1 | Informace o toxikologických účincích |
|  | a) Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické: LD50 >5000 mg/kg, dermálně, králík LD50 >5000 mg/kg, orálně, potkan N-1-naphthylaniline: LD50 >5000 mg/kg, dermálně, králík LD50 1625 mg/kg, orálně, potkan |
|  | b) | Žíravost/dráždivost pro kůži |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. N-1-naphthylaniline: Kůže – mírně dráždivý, králík, 1088 hod. 5% Kůže – mírně dráždivý, králík, přerušovaný 50% Kůže – mírně dráždivý, králík, 4 hod. 5% |
|  | c) | Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  |  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
|  | e) | Mutagenitav zárodečných buňkách |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | f) | Karcinogenita |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | g) | Toxicita pro reprodukci |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |
|  | i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |
|  | j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |
|  | Další údaje |
|  | Informace není k dispozici. |
| ODDÍL 12: Ekologické Informace |
| 12.1 | Toxicita Směs není klasifikována jako toxická pro vodní prostředí. |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Informace není k dispozici |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
|  | N-1-naphthylaniline: LogPow 1424 – vysoký potenciál |
| 12.4 | Mobilita v půdě |
|  | Informace není k dispozici. |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Směs nemá vlastnosti PBT nebo vPvB. |
| 12.6 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Informace není k dispozici |
| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | a) | Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: |
|  |  | Odpad předat firmě s oprávněním k převzetí odpadu. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. |
|  | b) | Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady |
|  |  | Nejsou uvedeny. |
|  | c) | Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace |
|  |  | Není uvedeno. |
|  | d) | Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady |
|  |  | Nejsou uvedeny. Právní přepisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb. |
| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |
| 14.1 | Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu |
|  | UN číslo: nevztahuje se |
| 14.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | Pozemní přeprava ADR | nevztahuje se |
|  | Železniční přeprava RID |  |
|  | Námořní přeprava IMDG: |  |
|  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
|  | Pozemní přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG: | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  | nevztahuje se | nevztahuje se | nevztahuje se | nevztahuje se |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | Pozemní přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG: | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  | nevztahuje se | nevztahuje se | nevztahuje se | nevztahuje se |
| 14.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí |
|  | Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě. |
| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
|  | Informace není k dispozici |
| 14.7 | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisu IBC |
|  | Nepřepravuje se. |
| ODDÍL 15: Informace o předpisech |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení ES 1907/2006 (REACH) Nařízení ES 1272/2008 (CLP) Zákon o odpadech v platném znění |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Není k dispozici. |
| ODDÍL 16: Další informace |
|  | a) | Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize: |
|  |  | Překlad a uzpůsobení bezpečnostního listu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EK) č. 830/2015 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. |
|  | b) | Klíč nebo legenda ke zkratkám |
|  |  | DNEL | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PNEC | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PEL | přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |
|  |  | NPK-P | nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |
|  |  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |
|  |  | CLP | nařízení č. 1272/2008/EC |
|  |  | REACH | nařízení č 1907/2006/EC |
|  |  | PBT | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |
|  |  | vPvB | látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se |
|  |  | LD50, LC50, EC50, IC50 | koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity |
|  |  | Poznámka L | Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) při stanovení postupem IP 346 |
|  |  | Carc. 1B | Karcinogenita, kategorie 1B |
|  |  | Skin Sens. 1 | Senzibilizace kůže, kategorie 1 |
|  |  | Acute Tox. 4 | Akutní toxicita (orální), kategorie 4 |
|  |  | STOT RE 2 | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 |
|  |  | Aquatic Chronic 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1 |
|  | c) | Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |
|  |  | Státní legislativa, odborná literatura. Dále použito databáze RTECS, Původní bezpečnostní list výrobce. |
|  | d) | Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení |
|  |  | H350 | Může vyvolat rakovinu |
|  |  | H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci |
|  |  | H302 | Zdraví škodlivý při požití |
|  |  | H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici |
|  |  | H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|  | e) | Pokyny pro školení |
|  |  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. |
|  | f) | Další informace |
|  |  | Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. |